Uždaroji akcinė bendrovė

„FORMA“

DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

SU KOMERCINĖMIS IR VIEŠBUČIO PATALPOMIS,

PAUPIO G. 31a VILNIUJE.

STATINIO KATEGORIJA: YPATINGAS

STATINIO STATYBOS RŪŠIS: NAUJA STATYBA

# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. ĮŽANGA

Projektuojamas objektas – daugiabutis gyvenamas namas su komercinėmis ir viešbučio patalpomis Paupio g. 31A, Vilniuje.

Projektavimo stadija – architektūrinės dalies eskizinis projektas (EP)

Užsakovas – DNSB „Paupio namai“

Projektų vadovas – S. Mikštas (atest.nr. A710)

Projektuotojas – PDV D. Sabaliauskienė (atest.nr. A1107; )UAB „Forma“, PV – S. Mikštas (atest.nr. A710), architektai: G. Žebenkaitė., A. Zanevičius

Statybos rūšis: nauja statyba.

Projektinių pasiūlymų rengimo data – 2013 03.

Projektuojamame objekte numatoma teikti apgyvendinimo, aptarnavimo ir viešbučio paslaugas.

Projektą numatoma vykdyti dviem arba trim etapais.

Projektiniai pasiūlymai rengiami pagal galiojančio galiojančio detaliojo plano (patvirtinto 2008 m. birželio 4 d. Nr. 1-507) sprendinius.

II. ARCHITEKTŪRINIAI – URBANISTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojant objektą vadovautasi sklypo Paupio g.31A detaliojo plano sprendiniais.  Numatomas užstatymas neviršija leistinų rodiklių.

| Rodiklis | Projektuojamas | Leistinas pagal detalųjį planą |
| --- | --- | --- |
| Sklypo plotas |  | 4580 kv.m. |
| Užstatymo plotas | 2150 kv.m. |  |
| Bendras plotas | 6790 kv.m. |  |
| Naudingas plotas | 4195 kv.m |  |
| Statinių aukštis | 3-4 aukštai | Iki 4 aukštų, įskaitant mansardą |
| Statinių aukščio absoliutinė altitudė | 127,00 m | Iki 127,00 m |
| Užstatymo tankumas | 47 % | Iki 50 % |
| Užstatymo intensyvumas | 0,96 | Iki 1,50 |
| Parkingo vietos | 68 automobiliai |  |

Pastatai sklype dėstomi atsižvelgiant į senamiestyje vyraujantį perimetrinį užstatymą – formuojama aiški Paupio gatvės išklotinė. Tolstant nuo gatvės ir artėjant prie Subačiaus g. šlaito užstatymas smulkėja, projektuojamas labiau „pabiręs“, tokiu būdų nedisonuojant su gamtiniais dariniais – šlaitu ir želdiniais. Dalinis sklypo perimetrinis užstatymas suformuoja pusiau uždarą vidinį kiemą, atveriant į žaliuosius šlaitus. Jo erdvė tarp korpusų užpildoma želdiniais, pratęsiant šlaitą ir taip formuojant žalią privačią erdvę. Pagrindiniai įėjimai į korpusus projektuojami nuo gatvių pusės, taip nukraunant kiemo erdvę nuo tarnzito ir paliekant ją gyventojų poilsiui.  Automobilių stovėjimo aikštelė projektuojamas rūsyje, tokiu būdu viešas erdves atlaisvinant nuo automobilių. Viešbutis bei komercinės patalpos, esančios rūsyje komponuojamos išilgai Paupio g. Formuojamos prieigos, sprendžiamas žemės lygio peraukštėjimas, sukuriant senamiesčiui būdingą cokolio įvaizdį. Atskirų korpusų mastelis (tiek bendras tūrių, tiek architektūrinių elementų) artimas senamiesčio masteliškumui. Pastatų korpusai perskiriami laiptinėmis, tokiu būdu smulkinant perimetrą. Pastatų maksimali altitudė neviršija leistinos (127,00 m), Paupio gatvės išklotinėje matyti, jog pastatų tūriai nekontrastuoja su gretimybėmis. Žvelgiant nuo Subačiaus g. apžvalgos aikštelės pastatai neiškyla, neišsišoka iš bendro užstaymo audinio.

Architektūrinė išraiška kuriama inspiraciniu principu, šiuolaikiškai interpretuojant tradicinius senamiesčiui būdingus elementus – tūrinius stoglangius, reguliarų langų ritmą, vijokliais apželdintus fasadus, kiemo galerijas. Architektūra, spalviniai sprendimai saikingi, spalvinė gama artima būdingai senamiesčiui gamai. Keraminių čerpių stogai tolygiai užpildo senamiesčio raudonų stogų „audinį“. Fasadų apdailai naudojamos medžiagos – tradicinės: juodos bei baltos klinkerio plytos, tinkuotas fasadas, granito apdaila, mediniai galerijų elementai, keraminės čerpės, skarda.  Kompoziciškai išskiriama cokolinė dalis, langų ritmas kylant link mansardos smulkėja.  Vidinio kiemo medinė galerija ne vien funkcionali, tačiau tampa ir kiemo erdvės akcentu, suteikia fasadui lengvumo, ažūriškumo. Gyvenamųjų korpusų fasadų apželdinimas pratęsia kiemo žalią erdvę vertikalia kryptimi, šios žalios sienos („green wall system“) komponuojamos nereguliariai, taip siekiant sukurti senamiesčiui būdingą erdvių tapybiškumą.

Arch. Gaudrė Žebenkaitė