Užsakovas:AB Baltic Shopping Centers

REKLAMINĖS NUORODOS ISLANDIJOS PL.32, KAUNAS

PROJEKTAVIMAS

UAB COWI Lietuva

K. Donelaičio g. 62

LT-44248 Kaunas

Tel +370-37-465900

Faks +370-37-465902

www.cowi.lt

Įmonės kodas: 111550441

PVM mokėtojo kodas: LT115504410

Duomenys kaupiami ir

saugomi Juridinių asmenų registre

PASIRUOŠIMO PROJEKTAVIMO DARBAMS IR

PROJEKTAVIMO DARBŲ PLANAS:

1. Atliekama analizė fotofiksacijoje pažymėtuose taškuose 1 ir 2 reklaminės nuorodos aukščio nustatymui.

2. Pateikiama lazerinės įrangos pagalba atliktos analizės   išvada Nr.1

3. Pateikiama išvada Nr.2  - kokį poveikį 50m aukščio reklaminė nuoroda gali daryti iš Karmėlavos aerouosto kylantiems lėktuvams.

4. Pateikiama vizualinės analizės aplinkoje išvada Nr.3

1 ANALIZĖ REKLAMINĖS NUORODOS AUKŠČIO NUSTATYMUI ATASKAITA Nr. 1 2010 05 21

Užsakovo pateiktos reklaminės nuorodos koncepcijos analizė.

Nuoroda nepatenka į Islandijos plento apsauginę zoną.

Lazerinės įrangos pagalba patikrintas nuorodos matomumas iš  2 taškų, reikalingų pritraukti pravažiuojančius klientus Vilnius - Klaipėda ir Klaipėda - Vilnius kryptimi.

Pateikiama išvada  Nr.1-2010-05-21

Išnagrinėti fotofiksacijos taškai 1 - 5 projektuojamo stendo atžvilgiu: Taške 1: Reklaminės nuorodos apačios abs.alt. - 71.25m Taško fotofiksacijoje pažymėto Nr.1, abs.alt. - 59.33 (Taško Nr.1 atstumas iki rekl. nuorodos - 2246m) Lazerinės įrangos pagalba nustatytas medžių viršūnių - abs.alt. 92.71 - t.y. min. nuorodos apačios aukštis - 21.46m. Priimame rezervą dėl medžių augimo ir kelio žemėjimo tie Nerimi. Siūloma apačios alt. 34.40m, viršaus - 40m. Tačiau, įvertinant naktinį vaizdą, norint, kad ženklas išsiskirtų iš miesto šviesų masės, užsakovo teikiamas svarstymui varijantas - 50m aukščio. Išvada: Įvertinant kelio žemėjimą ties Nerimi ir miesto šviesas, taške Nr.1 rekomenduotinas aukštis iki 50m. Taške 2: Reklaminės nuorodos apačios abs.alt. - 71.25m Taško fotofiksacijoje pažymėto Nr.2, abs.alt. - 81.80 (taško Nr.2 atstumas iki rekl. nuorodos - 1331m) Lazerinės įrangos pagalba nustatytas reklaminės nuorodos apačios aukštis virš esamų Megos stogų - abs.alt. 99.93 - t.y. min. nuorodos apačios aukštis - 28.68m. . Išvada: Įvertinant planuojamą Megos išplėtimą, statant aukštesnį pastatą ir taške 1 priimtą nuorodos aukštį 50, rekomenduotinas aukštis iki 50m. Prieš tašką Nr.2, arčiau Klaipėdos, kai Megą užstoja penkiaaukščiai gyvenamieji namai: Reklaminės nuorodos apačios abs.alt. - 71.25m Taško fotonuotraukoje abs.alt. - 82.60 (taško Nr.2 atstumas iki rekl. nuorodos - 1331m) Lazerinės įrangos pagalba nustatytas galimas reklaminės nuorodos apačios aukštis virš penkiaaukščių stogų - abs.alt. 117.11 - t.y. min. nuorodos apačios aukštis - 45.86m. Nepakėlus virš stogų, nuorodos apačios alt. 45.86m, viršaus - 51.46m. Išvada: Įvertinant taškuose 1 ir 2 priimtą nuorodos aukštį 50, nerekomenduojame nuorodos aukštį didinti iki 51.50m. 3 Analizė ir išvada Nr.2 - kokį poveikį 50m aukščio reklaminė nuoroda gali daryti iš Karmėlavos aerouosto kylantiems lėktuvams. Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr.343 1992-05-12 DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO, p. V. Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos, 16. Aerodromų apsaugos zonoje, nesuderinus su Civilinės aviacijos administracija ir kariuomenės vadu (karinių aerodromų apsaugos zonoje), draudžiama statyti, rekonstruoti ir įrengti: 16.2. pramonės ir kitus objektus, dėl kurių veiklos blogėja matomumas, taip pat objektus, spinduliuojančius šviesą ir galinčius kelti pavojų orlaivių skrydžių saugai; 16.4. kitus objektus, esančius: 16.4.1. iki 300 metrų atstumu nuo aerodromo kilimo ir tūpimo tako ir aerodromų prieigų zonose – nepriklausomai nuo objektų aukščio; 16.4.2. iki 600 metrų atstumu nuo aerodromo kilimo ir tūpimo tako – 20 metrų ir aukštesnius (aerodromo kontrolės taško atžvilgiu); 16.4.3. iki 5,1 kilometro atstumu – 45 metrų ir aukštesnius (aerodromo kontrolės taško atžvilgiu); 16.4.4. iki 15 kilometrų atstumu –100 metrų ir aukštesnius (aerodromo kontrolės taško atžvilgiu). Atstumas nuo Karmėlavos aerouosto iki "Megos" apie 1.50km. Išvada:50m aukščio reklaminė nuoroda galima. 4. Pateikiama vizualinės analizės aplinkoje išvada Įvertinant Kauno naktinį apšvietimą ir užsienio pavyzdžius, pav. McDonald nuorodas, 50m nuorodos aukštis galimas. PV Violeta Mikėnienė